## Slide 1: Nachhaltigkeit messbar machen
Nachhaltigkeitsbewertung mit dem ökologischen Fußabdruck
Barbara Truger & René Kollmann
LEVILO

## Slide 2: Wie können wir Auswirkungen messen?
Nachhaltigkeit messen
  Wie viel? Von was?
  Was ist die Auswirkung?
Nachhaltigkeitsbewertung
    Ökologische Nachhaltigkeit (life cycle assessment, LCA)
    Wirtschaftliche Nachhaltigkeit
    Soziale Nachhaltigkeit

## Slide 3: Lebenszyklusphasen
Rohstoff-gewinnung
Herstellung
Verwendung
Recycling
Material-verarbeitung
Verpackung
Transport
Ende der Lebensdauer
Abfall-entsorgung
Von der Wiege bis zum Werkstor
Von der Wiege bis zur Bahre
Von der Wiege zur Wiege

## Slide 4: Flussdiagramm
Prozess A
Energie
Materialien
Produkt A
Natürliche Rohstoffe
Emissionen in die Umwelt
Technosphäre
(Produktflüsse)
Ökosphäre
(Elementarflüsse)
Infrastruktur
Wasser
Transport

## Slide 5: Praxisbeispiel: Apfel
Chart: Vergleich Ökologischer Fußabdruck: kg Äpfel
| Apfel konv. | Apfel bio
Düngemittel | 3.496 | 1.684
Pflanzenschutz | 10.398 | 1.382
Maschinenstunden | 9.266 | 14.264
Fläche | 0.32 | 0.48
eigene Erstellung

## Slide 6: Praxisbeispiel: Apfel
Katzer N. und Kollmann R., 2022, Ergebnisse aus CITY.FOOD.BASKET
Ökologischer Fußabdruck [m2]

## Slide 7: Praxisbeispiel: Apfel
Ökologische Bewertung der Apfelproduktion
Berechnung des ökologischen Drucks (ökol. Fußabdruck)
Erhöhung der Kohlenstoff-Senken
  Humusaufbau, Pflanzenkohle
 Umweltneutrale Produktion
www.weltretter.at
Amrita Sai eG

## Slide 8: Praxisbeispiel: Apfel
Ökologische Bewertung der Apfelproduktion:
  Pflanzgut
  Bewässerung
  Hagelnetz und Zaun
  Düngung und Pflanzenschutz
  Maschinen, Gebäude
  Treibstoffe, Energie
  Personal, Mobilität
www.weltretter.at
Amrita Sai eG

## Slide 9: Praxisbeispiel: Apfel
Vergleich der Sorten pro Hektar
Evelina: 48 602 kg/ha
Granny Smith: 26 040 kg/ha
eigene Erstellung von Gottfried Maitz

## Slide 10: Praxisbeispiel: Apfel
Vergleich der Sorten pro kg
48 602 kg/ha
26 040 kg/ha
Ökologischer Fußabdruck [m2]
eigene Erstellung von Gottfried Maitz

## Slide 11: Praxisbeispiel: Apfel
Zusätzliche Bewertung von Lagerung, Sortierung und Verpackung, Transport extra
Produktion: Kompromisse notwendig
Größter Hebel: Hektarertrag
Hohe Effizienz (Personal, Energie, Hektarertrag)  Niedriger Fußabdruck
Landwirtschaft ist einzige Branche, die Kompensation selbst in der Hand hat

## Slide 12: Der Ökologische Fußabdruck Sustainable Process Index (SPI)
http://spionweb.eco
Teil I

## Slide 13: Der SPI
Vergleich natürlicher und technischer Material- und Energieflüsse
Ökologischer Fußabdruck und Einbeziehung aller Emissionen
Treibhausgasemissionen basierend auf IPCC AR5

## Slide 14: Den SPI verstehen: Zwei Grundsätze
Anthropogene Materialflüsse dürfen folgendes nicht verändern:
globale natürliche Stoffkreisläufe  Ressourcennutzung
die Eigenschaften lokaler Umweltkompartimente  Emissionen in die Natur

## Slide 15: Ökologischer Fußabdruck auf Basis des SPI
15
Notes: 15

## Slide 16: SPIonWeb
Teil II

## Slide 17: Was kann SPIonWeb?
Berechnung von ökologischem Fußabdruck, CO2, GWP
Grafische Darstellung:
  Verteilung des ökologischen Fußabdrucks auf Kategorien
  Verteilung auf Teilprozesse
  „Hotspot“-Diagramm
Sofortige Aktualisierung der Berechnung (einschließlich aller anderen Prozesse, die mit dem aktuellen Prozess verknüpft sind)
Schleifenberechnung möglich

## Slide 18: Verwendung von SPIonWeb – Glossar
Prozess A
Subprozess 1
Subprozess 2
Produkt A
Impacts: Rohstoffe
Impacts: Emissionen
http//:spionweb.eco
(Zwischen-)
Produkt 1
(Zwischen-)
Produkt 2
Technosphäre
Ökosphäre

## Slide 19: Verwendung von SPIonWeb – vor dem Start
Sachbilanz (Mengen) für alle Prozesse im Lebenszyklus, die wir selbst definieren möchten (Vordergrunddaten).
Die Mengen aller Rohstoffe, Produkte und Auswirkungen (Inputs und Outputs) beziehen sich auf das Hauptprodukt
Eingabe der (Sub-)Prozesse in SPIonWeb, beginnend mit dem ersten (Sub-)Prozess im Lebenszyklus;
Die Reihenfolge der Einrichtung von (Sub-)Prozessen in SPIonWeb muss dem Material-/Energiefluss im Lebenszyklus folgen

## Slide 20
PAUSE

## Slide 21: Online-Demonstration
 www.spionweb.eco

## Slide 22: SPIonWeb: Anmelden
22
Jede:r Benutzer:in hat seine eigene Projektdatenbank.
Notes: 22

## Slide 23: SPIonWeb: Anmelden
23
Notes: 23

## Slide 24: SPIonWeb: Handbuch
24
Allgemeine Informationen, methodischer Hintergrund, Referenzen, Links und Kontaktinformationen
Notes: 24

## Slide 25: SPIonWeb: Prozessgruppen
Die Navigationsleiste wird oben angezeigt und ermöglicht den Zugriff auf alle wichtigen Optionen innerhalb von SPIonWeb.
25
Notes: 25

## Slide 26: SPIonWeb: Prozessgruppen
26
Notes: 26

## Slide 27: Der Prozess: SPI-Kategorien
27
Notes: 27

## Slide 28: Neuen Prozess erstellen
28
Ein Klick auf „Hinzufügen” startet den Vorgang zur Berechnung der ökologischen Auswirkungen von Prozessen.
Notes: 28

## Slide 29: Neuen Prozess erstellen
29
Eindeutiger Name
Beschreibung
Referenz
Regionale Daten
Notes: 29

## Slide 30: Produkte, Teilprozesse und Auswirkungen hinzufügen
30
Notes: 30

## Slide 31: Produkte, Teilprozesse und Auswirkungen hinzufügen
31
Notes: 31

## Slide 32: Prozess-Ergebnisse: Hot-Spot-Diagramm
32
Notes: 32

## Slide 33: Übung Weinbau
Teil II

## Slide 34: Beispiel Weinanbau
Ziel und Umfang
Sachbilanz
Bewertung
Interpretation

## Slide 35: Beispiel Weinanbau
Funktionale Einheit: 1 kg Weintrauben
Weiterer Schritt: 1 Flasche Wein
Datensammlung:
  Was brauchen wir?
  Wie viel brauchen wir?

## Slide 36: Flussdiagramm
Prozess A
Energie
Materialien
Produkt A
Natürliche Rohstoffe
Emissionen in die Umwelt
Technosphäre
(Produktflüsse)
Ökosphäre
(Elementarflüsse)
Infrastruktur
Wasser
Transport

## Slide 37: Beispiel Weinanbau
Weinbau
Technosphäre
Ökosphäre
Trauben
Strom
Diesel
Maschinen-stunden
Düngemittel
Pflanzenschutz-mittel
Infrastruktur
Fläche
Wasser
Emissionen

## Slide 38: Beispiel Weinanbau
Weinbau
Technosphäre
Ökosphäre
Trauben
[kg]
Strom
Diesel
Maschinen-stunden
Düngemittel
Pflanzenschutz-mittel
Fläche [ha]
Wasser [m3]
Emissionen [kg]
kWh
L
h
kg
kg

## Slide 39: Beispiel Wein- oder Obstbau
Material |  | Menge | Einheit
Düngemittel | Stickstoff (N) |  | kg
 | Phosphor (P2O5) |  | kg
 | Kalium (K2O) |  | kg
 | Kalk (CaO) |  | kg
 | Kompost |  | m³
 | Sonstige Düngemittel |  | kg, l
Pflanzenschutz | Pflanzenschutz |  | kg
Maschinenstunden | Traktoren, Maschinen, Aggregate |  | h
Sonstige Energie | Diesel für Bewässerung, Maschinen |  | Liter
 | Strom für Ernte- und Arbeitsbühne, Lagerung/Kühlung, etc. |  | kWh
Wasser |  |  | m3
Fläche |  |  | ha
Ertrag |  |  | kg/ha
Mengen pro Hektar oder pro kg Produkt

## Slide 40: Beispiel Wein- oder Obstbau
Mengen pro Hektar und Jahr
Material |  | Menge | Einheit
Düngemittel | Stickstoff (N) | 45,6 | kg
 | Phosphor (P2O5) | 25,6 | kg
 | Kalium (K2O) | 10,4 | kg
 | Kalk (CaO) | 45,6 | kg
 | Kompost u.ä. | 0 | m³
 | Sonstige Düngemittel | 0 | kg, l
Pestizide | Pflanzenschutz | 7,5 | kg
Maschinenstunden | Traktoren, Maschinen, Aggregate | 84,8 | h
Energie | Diesel für Bewässerung, Maschinen |  | Liter
 | Strom |  | kWh
Wasser | Wasserverbrauch |  | m3
Fläche | Anbaufläche | 1 | ha
Ertrag | Ertrag | 8000 | kg/ha

## Slide 41: Beispiel Wein- oder Obstbau
Mengen pro kg Produkt
Material |  | Menge | Einheit
Düngemittel | Stickstoff (N) | 5,7 | g
 | Phosphor (P2O5) | 3,2 | g
 | Kalium (K2O) | 1,3 | g
 | Kalk (CaO) | 5,7 | g
 | Kompost u.ä. |  | m³
 | Sonstige Düngemittel |  | kg, l
Pestizide | Pflanzenschutz | 0,94 | kg
Maschinenstunden | Traktoren, Maschinen, Aggregate | 0,0106 | h
Energie | Diesel für Bewässerung, Maschinen |  | Liter
 | Strom |  | kWh
Wasser | Wasserverbrauch |  | m3
Fläche | Anbaufläche | 0,000125 | ha
Ertrag | Ertrag | 8000 | kg/ha

## Slide 42: Beispiel Wein- oder Obstbau
Mengen pro kg Produkt
Material |  | Menge | Einheit | Spez. Fußabdruck [m2/Einheit]
Düngemittel | Stickstoff (N) | 5,7 | g | 
 | Phosphor (P2O5) | 3,2 | g | 
 | Kalium (K2O) | 1,3 | g | 
 | Kalk (CaO) | 5,7 | g | 
 | Kompost u.ä. |  | m³ | 
 | Sonstige Düngemittel |  | kg, l | 
Pestizide | Pflanzenschutz | 0,94 | kg | 
Maschinenstunden | Traktoren, Maschinen, Aggregate | 0,0106 | h | 
Energie | Diesel für Bewässerung, Maschinen |  | Liter | 
 | Strom |  | kWh | 
Wasser | Wasserverbrauch |  | m3 | 
Fläche | Anbaufläche | 0,000125 | ha | 
Ertrag | Ertrag | 8000 | kg/ha | 

## Slide 43: Beispiel Wein- oder Obstbau
Mengen pro kg Produkt
Material |  | Menge | Einheit | Spez. Fußabdruck [m2/Einheit]
Düngemittel | Stickstoff (N) | 5,7 | g | 1,27
 | Phosphor (P2O5) | 3,2 | g | 0,95
 | Kalium (K2O) | 1,3 | g | 0,25
 | Kalk (CaO) | 5,7 | g | 0,05
 | Kompost u.ä. |  | m³ | 
 | Sonstige Düngemittel |  | kg, l | 
Pestizide | Pflanzenschutz | 0,94 | kg | 5,81
Maschinenstunden | Traktoren, Maschinen, Aggregate | 0,0106 | h | 4264,71
Energie | Diesel für Bewässerung, Maschinen |  | Liter | 
 | Strom |  | kWh | 
Wasser | Wasserverbrauch |  | m3 | 
Fläche | Anbaufläche | 0,000125 | ha | 10000
Ertrag | Ertrag | 8000 | kg/ha | 

## Slide 44: Beispiel Wein- oder Obstbau
Mengen pro kg Produkt
Material |  | Menge | Einheit | Spez. Fußabdruck [m2/Einheit] | Fußabdruck * Menge [m2]
Düngemittel | Stickstoff (N) | 5,7 | g | 1,27 | 
 | Phosphor (P2O5) | 3,2 | g | 0,95 | 
 | Kalium (K2O) | 1,3 | g | 0,25 | 
 | Kalk (CaO) | 5,7 | g | 0,05 | 
 | Kompost u.ä. |  | m³ |  | 
 | Sonstige Düngemittel |  | kg, l |  | 
Pestizide | Pflanzenschutz | 0,94 | kg | 5,81 | 
Maschinenstunden | Traktoren, Maschinen, Aggregate | 0,0106 | h | 4264,71 | 
Energie | Diesel für Bewässerung, Maschinen |  | Liter |  | 
 | Strom |  | kWh |  | 
Wasser | Wasserverbrauch |  | m3 |  | 
Fläche | Anbaufläche | 0,000125 | ha | 10000 | 
Ertrag | Ertrag | 8000 | kg/ha |  | 

## Slide 45: Beispiel Wein- oder Obstbau
Mengen pro kg Produkt
Material |  | Menge | Einheit | Spez. Fußabdruck [m2/Einheit] | Fußabdruck * Menge [m2]
Düngemittel | Stickstoff (N) | 5,7 | g | 1,27 | 7,26
 | Phosphor (P2O5) | 3,2 | g | 0,95 | 3,03
 | Kalium (K2O) | 1,3 | g | 0,25 | 0,33
 | Kalk (CaO) | 5,7 | g | 0,05 | 0,29
 | Kompost u.ä. |  | m³ |  | 
 | Sonstige Düngemittel |  | kg, l |  | 
Pestizide | Pflanzenschutz | 0,94 | kg | 5,81 | 5,44
Maschinenstunden | Traktoren, Maschinen, Aggregate | 0,0106 | h | 4264,71 | 45,21
Energie | Diesel für Bewässerung, Maschinen |  | Liter |  | 
 | Strom |  | kWh |  | 
Wasser | Wasserverbrauch |  | m3 |  | 
Fläche | Anbaufläche | 0,000125 | ha | 10000 | 1,25
Ertrag | Ertrag | 8000 | kg/ha |  | 

## Slide 46: Beispiel Wein- oder Obstbau
Mengen pro kg Produkt
Material |  | Menge | Einheit | Spez. Fußabdruck [m2/Einheit] | Fußabdruck * Menge [m2]
Düngemittel | Stickstoff (N) | 5,7 | g | 1,27 | 7,26
 | Phosphor (P2O5) | 3,2 | g | 0,95 | 3,03
 | Kalium (K2O) | 1,3 | g | 0,25 | 0,33
 | Kalk (CaO) | 5,7 | g | 0,05 | 0,29
 | Kompost u.ä. |  | m³ |  | 
 | Sonstige Düngemittel |  | kg, l |  | 
Pestizide | Pflanzenschutz | 0,94 | kg | 5,81 | 5,44
Maschinenstunden | Traktoren, Maschinen, Aggregate | 0,0106 | h | 4264,71 | 45,21
Energie | Diesel für Bewässerung, Maschinen |  | Liter |  | 
 | Strom |  | kWh |  | 
Wasser | Wasserverbrauch |  | m3 |  | 
Fläche | Anbaufläche | 0,000125 | ha | 10000 | 1,25
Ertrag | Ertrag | 8000 | kg/ha |  | 
Summe |  |  |  |  | 62,81

## Slide 47: Beispiel Wein- oder Obstbau
Mengen pro kg Produkt
Material |  | Menge | Einheit | Spez. Fußabdruck [m2/Einheit] | Fußabdruck * Menge [m2] | Fußabdruck %
Düngemittel | Stickstoff (N) | 5,7 | g | 1,27 | 7,26 | 12%
 | Phosphor (P2O5) | 3,2 | g | 0,95 | 3,03 | 5%
 | Kalium (K2O) | 1,3 | g | 0,25 | 0,33 | 1%
 | Kalk (CaO) | 5,7 | g | 0,05 | 0,29 | 0%
 | Kompost u.ä. |  | m³ |  |  | 
 | Sonstige Düngemittel |  | kg, l |  |  | 
Pestizide | Pflanzenschutz | 0,94 | kg | 5,81 | 5,44 | 9%
Maschinenstunden | Traktoren, Maschinen, Aggregate | 0,0106 | h | 4264,71 | 45,21 | 72%
Energie | Diesel für Bewässerung, Maschinen |  | Liter |  |  | 
 | Strom |  | kWh |  |  | 
Wasser | Wasserverbrauch |  | m3 |  |  | 
Fläche | Anbaufläche | 0,000125 | ha | 10000 | 1,25 | 2%
Ertrag | Ertrag | 8000 | kg/ha |  |  | 
Summe |  |  |  |  | 62,81 | 100%
https://spionweb.eco/de/processes/25283

## Slide 48: Weitere Materialien
ECOThink Website: https://www.ecothink-hub.eu/
Demnächst:
Trainingsunterlagen
  SPI
  OpenLCA
Handbuch
Fragebogen

## Slide 49: Danke!