## Slide 1
Primerjalna analiza življenjskega cikla proizvodnje metanola iz zemeljskega plina in lesne biomase
Damjan Krajnc
MIITR
PRIKAZ IZVEDBE S PROGRAMOM OpenLCA

## Slide 2: Študija primera
Primerjalna analiza življenjskega cikla proizvodnje METANOLA dveh sinteznih poti:
Metanol iz zemeljskega plina
  Metanol iz lesne biomase

## Slide 3: Funkcijska enota
Parno reformiranje sinteznega plina preko uporabe zemeljskega plina
Parno reformiranje sinteznega plina preko uplinjanja biomase
Proizvodnja 1 kg metanola iz sinteznega plina
ZEMELJSKI PLIN
ali
LESNA BIOMASA
sinteza metanola
čiščenje metanola
sintezni plin
METANOL
Ogljikov monoksid in vodik reagirata ob prisotnosti katalizatorja, da nastane metanol. Katalizator: zmes bakrovih in cinkovih oksidov, podprtih na glinici

## Slide 4: Programsko orodje OpenLCA

## Slide 5: Kaj je OpenLCA?
profesionalno orodje za oceno življenjskega cikla
razvija ga GreenDelta od leta 2006 (zadnja verzija 1.10.1, november 2019)
funkcionalen in tehnično posodabljan
www.openlca.org

## Slide 6: Prenos in namestitev
Namestitvene datoteke na voljo na https://www.openlca.org/download/

## Slide 7: Uvodno okno OpenLCA
Priročniki in študije primerov ter YouTube kanal openLCA.
Novosti o izboljšavah in spremembah najnovejše različice.
Ustvarite novo bazo podatkov ali obnovite obstoječo bazo podatkov LCA iz datoteke *.zolca.
Aktivna openLCA skupnost z mednarodnimi partnerji v različnih državah in več deset tisoč uporabniki.

## Slide 8: Uvodno okno OpenLCA
glavni menu
navigacija
urejanje
iskanje

## Slide 9: Ustvarjanje nove podatkovne baze
Vpišite ime nove podatkovne baze in kliknite Finish.
Lokalne ali oddaljene baze podatkov je mogoče ustvariti
Različne vsebine na voljo

## Slide 10: Elementi modeliranja
Projekti:
Primerjava proizvodnih sistemov
Proizvodni sistemi:
procesna omrežja
(potrebna za izračun rezultatov inventarizacije in ocena vplivov)
Procesi:
Proizvodnja ali
modifikacija materialov / produktov
Tokovi:
Tokovi produktov in materialov
Osnovni podatki
Lastnosti toka (dolžina, masa itd.)
Skupine enot
Valute
Akterji (osebe, ki so posredovali podatke ali spremenile modele)
Viri (uporabljena literatura)
Lokacije
Indikatorji in parametri:
Metode ocene vplivov
Socialni kazalci
Globalni parametri
Sistem kakovosti podatkov

## Slide 11: OpenLCA Nexus
Ključni vir za zbirke podatkov LCA
https://nexus.openlca.org/
Možen neposreden nakup oz. prenos podatkov za uporabo v OpenLCA
OpenLCA ne vključuje podatkov o procesnih tokovih, proizvodnem sistemu, transportnih načinih ipd.

## Slide 12
OpenLCA Nexus
Brezplačne baze
Plačljive baze
https://nexus.openlca.org/

## Slide 13
OpenLCA Nexus
Skupno > 130.000 naborov podatkov

## Slide 14
OpenLCA Nexus
ISKANJE podatkov

## Slide 15: Uporabljene baze za študijo primera
Ecoinvent 3.2
https://www.ecoinvent.org/

## Slide 16: Ustvarjanje tokov
MODELIRANJE TOKOV ZA PROIZVODNI SISTEM

## Slide 17: Struktura modeliranja
Projekt
Sistem proizvoda
Procesi
Procesni tokovi
LCIA Metoda
Lastnosti toka
Podatki za procese in vire
Smer puščice ponazarja smer toka informacij

## Slide 18
Ustvarjanje novega procesnega toka
Tokovi: ustvarjanje tokov

## Slide 19
Tokovi: ustvarjanje tokov
Opis in informacije o procesnem toku

## Slide 20: Ustvarjanje procesov
MODELIRANJE PROCESOV ZA SISTEM PROIZVODNJE METANOLA

## Slide 21: Struktura modeliranja
Projekt
Sistem proizvoda
Procesi
Procesni tokovi
LCIA Metoda
Lastnosti toka
Podatki za procese in vire
Smer puščice ponazarja smer toka informacij

## Slide 22
Ustvarjanje novega procesa
Procesi: ustvarjanje novega procesa

## Slide 23: Podatki za inventarizacijo
Inventarizacija =
popis življenjskega cikla tj. količinsko porabo virov (energije in materialov) in okoljskih emisij, povezani s specifičnim življenjskim ciklom proizvoda.
ISO 14040:2006

## Slide 24
Ustvarjanje procesov glede na vtoke v skladu s tabelo:
Procesi: ustvarjanje procesov
Procesni tok | Količina | Enota | Provider (ponudnik)
heat, district or industrial, natural gas ¦ market group for heat, district or industrial, natural gas - GLO | 6.930000 | MJ | market group for heat, district or industrial, natural gas ¦ heat, district or industrial, natural gas ¦ APOS, U - GLO
water, deionised, from tap water, at user ¦ market for water, deionised, from tap water, at user - GLO | 0.850000 | kg | market for water, deionised, from tap water, at user ¦ water, deionised, from tap water, at user ¦ APOS, U - GLO
natural gas, high pressure ¦ market group for natural gas, high pressure - GLO | 0.651795 | m3 | market group for natural gas, high pressure ¦ natural gas, high pressure ¦ APOS, U - GLO
electricity, medium voltage ¦ market group for electricity, medium voltage – GLO | 0.074000 | kWh | market group for electricity, medium voltage ¦ electricity, medium voltage ¦ APOS, U - GLO
Water, cooling, unspecified natural origin | 0.008160 | m3 | 
Aluminijev oksid ¦ market for aluminium oxide – GLO | 0.000240 | kg | market for aluminium oxide ¦ aluminium oxide ¦ APOS, U - GLO
Bakrov oksid ¦ market for copper oxide – GLO | 0.000090 | kg | market for copper oxide ¦ copper oxide ¦ APOS, U - GLO
cink ¦ market for zinc – GLO | 0.000030 | kg | market for zinc ¦ zinc ¦ APOS, U - GLO
nikelj, 99.5% ¦ market for nickel, 99.5% - GLO | 0.000020 | kg | market for nickel, 99.5% ¦ nickel, 99.5% ¦ APOS, U - GLO
molibden ¦ market for molybdenum - GLO | 0.000010 | kg | market for molybdenum ¦ molybdenum ¦ APOS, U - GLO
1 kg of methanol from Natural Gas | methanol production (Ecoinvent 3.2)

## Slide 25
Ustvarjanje procesov glede na vtoke v skladu s tabelo:
Procesi: ustvarjanje procesov
Procesni tok | Količina | Enota | Provider (ponudnik)
wood chips, wet, measured as dry mass ¦ market for wood chips, wet, measured as dry mass - CH | 5.290897 | kg | market for wood chips, wet, measured as dry mass ¦ wood chips, wet, measured as dry mass ¦ APOS, U - CH
tap water ¦ market for tap water - CH | 10.268143 | kg | market for tap water ¦ tap water ¦ APOS, U - CH
wood chips, dry, measured as dry mass ¦ market for wood chips, dry, measured as dry mass - RER | 1.461855 | kg | market for wood chips, dry, measured as dry mass ¦ wood chips, dry, measured as dry mass ¦ APOS, U - RER
water, deionised, from tap water, at user ¦ market for water, deionised, from tap water, at user - GLO | 0.849971 | kg | market for water, deionised, from tap water, at user ¦ water, deionised, from tap water, at user ¦ APOS, U - GLO
electricity, medium voltage ¦ market for electricity, medium voltage - CH | 0.668501 | kWh | market for electricity, medium voltage ¦ electricity, medium voltage ¦ APOS, U - CH
sulfuric acid ¦ market for sulfuric acid - GLO | 0.047518 | kg | market for sulfuric acid ¦ sulfuric acid ¦ APOS, U - GLO
Natrijev hidroksid, without water, in 50% solution state ¦ market for sodium hydroxide, without water, in 50% solution state - GLO | 0.011960 | kg | market for sodium hydroxide, without water, in 50% solution state ¦ sodium hydroxide, without water, in 50% solution state ¦ APOS, U - GLO
Aluminijev oksid ¦ market for aluminium oxide - GLO | 0.000240 | kg | market for aluminium oxide ¦ aluminium oxide ¦ APOS, U - GLO
Bakrov oksid ¦ market for copper oxide – GLO | 0.000090 | kg | market for copper oxide ¦ copper oxide ¦ APOS, U - GLO
cink ¦ market for zinc – GLO | 0.000030 | kg | market for zinc ¦ zinc ¦ APOS, U - GLO
nikelj, 99.5% ¦ market for nickel, 99.5% - GLO | 0.000020 | kg | market for nickel, 99.5% ¦ nickel, 99.5% ¦ APOS, U - GLO
molibden ¦ market for molybdenum - GLO | 0.000010 | kg | market for molybdenum ¦ molybdenum ¦ APOS, U - GLO
1 kg methanol, from biomass | methanol production, from synthetic gas (Ecoinvent 3.2)

## Slide 26: Sistem proizvoda analiza in rezultati

## Slide 27: Sistem proizvoda: Shema modela
Metanol iz zemeljskega plina
Metanol iz lesne biomase

## Slide 28: Ocena okoljskih vplivov življenjskega cikla
pretvorba rezultatov inventarizacije (popisa) v različne vrste okoljskih vplivov.
Obravnavane kategorije vplivov:
zakisljevanje [kg SO2 ekv.]
evtrofikacija [kg PO43- ekv.]
podnebne spremembe [kg CO2 ekv.]
človeško zastrupljanje [kg 1,4-DB ekv.]
tanjšanje ozonske plasti [kg CFC-11 ekv.]
Metoda ocenjevanja: CML 2001 (Institute of the Faculty of Science of Leiden University)
(Metode LCIA na voljo v razdelku http://www.openlca.org/download_page#LCIA_methods).

## Slide 29: Kazalci, ki se običajno uporabljajo v analizi LCA
Potencial tanjšanja ozonske plasti
Potencial acidifikacije
Potencial evtrofikacije oz. nutrifikacije
Potencial nastajanja fotokemičnega ozona
Vodni odtis
Ocena toksičnosti za ekosistem in ljudi
Sprememba rabe zemljišča
Skupne zahteve po energiji
Potencial globalnega segrevanja (ogljični odtis)

## Slide 30: Analiza: analiza vplivov
METANOL IZ ZEMELJSKEGA PLINA

## Slide 31: Analiza: analiza vplivov
METANOL IZ LESNE BIOMASE

## Slide 32: Analiza: drevo prispevkov
PRISPEVKI POSAMEZNIH PROCESNIH FAZ K POTENCIALU GLOBALNEGA SEGREVANJA (GWP)
METANOL IZ ZEMELJSKEGA PLINA

## Slide 33: Analiza: drevo prispevkov
PRISPEVKI POSAMEZNIH PROCESNIH FAZ K POTENCIALU GLOBALNEGA SEGREVANJA (GWP)
METANOL IZ LESNE BIOMASE

## Slide 34: Analiza: lokacije
METANOL IZ ZEMELJSKEGA PLINA

## Slide 35: Ustvarjanje projekta PRIMERJAVA METANOL ZEMELJSKI PLIN – LESNA BIOMASA

## Slide 36: Projekt: ustvarjanje novega projekta
Ustvarjanje novega projekta

## Slide 37: Projekt: ustvarjanje novega projekta (II)
Poimenovanje projekta
Dodaten opis

## Slide 38: Projekt: nastavitve projekta (I)
Izbor metode LCIA in kategorij vplivov, ki nas zanimajo

## Slide 39: Projekt: nastavitve projekta (II)
Generiranje poročila projekta

## Slide 40: Projekt: Rezultati

## Slide 41: Projekt: Rezultati (kazalec GWP)
Spremenite kategorijo okoljskega vpliva in preglednica se samodejno posodobi

## Slide 42: Projekt: Rezultati (zrelativizirani)
Primerjava analiziranih sistemov za posamezne okoljske kategorije (zrelativiziran rezultat)

## Slide 43: Modeliranje s parametri in analiza občutljivosti PRIMER

## Slide 44: Modeliranje s parametri:
možnost ustvarjanja različic življenjskega cikla s spreminjanjem vhodnih vrednosti
lokalni in globalni parametri
parametri so lahko povezani z drugimi parametri (tj. odvisni parametri)
koristno za preliminarne podatke: podatke lahko na koncu analize enostavno spremenimo
zmanjšana verjetnost računskih napak
PRIMER:
„Kako delež suhih sekancev vpliva na celoten okoljski vpliv?“

## Slide 45: Globalni parametri: nastavitve
Odvisni globalni parameter
Globalni parameter

## Slide 46: Občutljivostna analiza: nastavitve

## Slide 47: Kako delež suhih sekancev vpliva na celoten okoljski vpliv?

## Slide 48: ZAKLJUČEK
Predstavljen praktični primer izvedbe okoljske analize dveh sinteznih poti za proizvodnjo metanola (iz zemeljskega plina in lesne biomase)
Glede na nastavljene parametre proizvodnja metanola iz zemeljskega plina izkazuje nižje okoljske vplive
OpenLCA je uporabno orodje za celostno ocenjevanje okoljskih vplivov pri razvoju proizvodov / procesov:
  nizki stroški nabave opreme,
  enostavna namestitev in uporaba,
  funkcije za profesionalno modeliranje in sodelovanje v timu,
  obsežen nabor podatkov,
  preglednost.
Študija primera je namenjena za izobraževalne namene in je potrebna nadaljnje izpopolnitve.